Витрина тепловая

ВТ- 1,0, ВТ - 1,5,

ВТ- 1,8

CARBOMA

Паспорт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Витрина тепловая барная Carboma предназначена для непродолжительного хранения (в течении 2-3 часов) и предпродажной демонстрации горячих блюд, закусок и кондитерских изделий в гастрономических емкостях размерами (325х176x40)мм (типоразмер GN 1/3).

Конструкция витрины продумана таким образом, чтобы легко осуществлять ее тщательную санитарную обработку.

Витрина предназначена для работы в помещениях при температурах окружающего воздуха от 12 до 25(С, относительная влажность при этом должна быть не более  60% .

1.2. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение таких работ. После проведения монтажных и пуско-наладочных работ должен быть оформлен Акт пуска изделия в эксплуатацию (приложение 1) в трёх экземплярах. Первый экземпляр акта остаётся у владельца изделия, второй  экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.3. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных предприятием-изготовителем после оформления паспорта.

1.4. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу:

E-mail: sales@oaopolus.ru

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные технические характеристики соответствуют указанным  в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | ВХСт-1,0 | ВХСт-1,5 | ВХСт-1,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний объём, м3 | 0,06 | 0,084 | 0,102 |
| Полезный объем, м3 | 0,014 | 0,016 | 0,02 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более | 6,3 | 7,2 | 8,1 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1090 370 285 | 1440 370 285 | 1790 370 285 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм длина ширина высота | 1280 535 485 | 1635 535 485 | 1980 535 485 |
| Масса, кг, не более | 26 | 34 | 45 |
| Род тока | переменный, однофазный | переменный, однофазный | переменный, однофазный |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Установленная суммарная мощность, кВт | 0,35 | 0.4 | 0.45 |
| Площадь проема витрины в плоскости линии загрузки, м2 | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
| Регулируемая рабочая температура, °С | до 60 | до 60 | до 60 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность в соответствии с табл. 2.

Таблица 2.

| Наименование | ВХСт-1,0, шт. | ВХСт-1,5, шт. | ВХСт-1,8, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрина | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт витрины | 1 | 1 | 1 |
| 1. Ножка | 4 | 4 | 4 |
| 2. Гастроемкость GN1/3 | 5 | 7 | 9 |

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед подключением витрины к сети ~220В перед розеткой установить автоматический выключатель на 6,3 А.

4.2. Витрина должна подключаться к электрической сети с заземляющим проводником. Исправность заземления должна периодически проверяться  в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.3.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация витрины со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов и обрыва заземляющего провода; со снятыми или открытыми щитками машинного отделения;

- эксплуатация витрины, стеклянные ограждения которой повреждены и имеют острые кромки;

- эксплуатация  витрины  без заземления;

- длительная эксплуатация витрины  в экстремальных условиях  при температуре  выше  25 (С  или ниже  12 (С;

- эксплуатация витрины  при подключении к сети  с напряжением, отличным  от 220В (+10-15)%;

- подключение  любых других  приборов и установок   к  электророзетке  витрины;

- оставлять витрину включенной в нерабочее время предприятия.

4.4. Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

4.5. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении  утечки хладона  необходимо отключить изделие от электросети и вызвать механика.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1. Снятие  упаковки  выполнять  с особой  осторожностью  ввиду  наличия  в составе изделия   стеклянных  деталей.  В процессе распаковки витрина  должна находиться  в горизонтальном  положении, максимальный  угол наклона   не должен  превышать  15°. При распаковке необходимо  проверить  комплектность   изделия  в  соответствии  с разделом  3 настоящего паспорта и удостовериться  в целостности  всех составных частей  и   витрины   в целом.  Перед установкой  витрины  следует  выполнить  чистку  всей  витрины  и  ее составных частей.

5.2. Место установки  витрины  должно обеспечивать возможность подхода  к изделию как минимум   с двух  сторон.

5.3. Изделие  должно эксплуатироваться  в помещении, температура  в котором  должна  быть  в пределах  +12 - +25 °С, а относительная  влажность   не более  60%.  Изделие не должно подвергаться солнечному облучению, а расстояние до ближайших отопительных приборов должно быть не менее двух метров.   Витрина  не должна устанавливаться на  пути  воздушных  вентиляционных  потоков,  в том  числе  и от кондиционеров.

5.4. Витрина  должна быть подключена к сети  220 В, 50 Гц     в соответствии  с действующими   “Правилами  устройства  электроустановок”, “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и другими нормативно-техническими документами.  Розетка  для подключения витрины  должна иметь  заземляющий контакт. На линии  подачи напряжения  использовать  провода  сечением  не менее  1,5 мм2,  линия  должна  иметь  защиту  от токовых  перегрузок.  Перед включением  изделия   в работу  оно должно  быть  выдержано при  температуре  не ниже  18  °С  не менее  четырех часов. После  включения витрины  убедитесь  в отсутствии постороннего  шума  -  его наличие  свидетельствует  о нарушении режима  работы  изделия.

Регулирование температуры производиться термостатом. Крайнее левое положение – ТЭН выключен.

Внимание!  При включении  изделия  в сеть  соблюдать полярность  нейтрали N  и фазы  L.

5.5.  Промывку и чистку  витрины  необходимо выполнять  во время санитарных дней, периодичность  которых  регламентируется  действующими нормативными документами.  Для этого необходимо:

- отключить  витрину  от сети

- вынуть все продукты  из витрины

- аккуратно очистить  все поверхности витрины, на которые выкладывались  продукты,  с применением  чистящих  средств, не обладающих  абразивным действием

- после  высыхания витрины включить  витрину

5.6. В периоды между техническим обслуживанием и ремонтами работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы:

а) ежедневная чистка и протирка изделия после окончания работы;

б)  визуальный контроль  температуры  полезного объема;

д) периодическая, не реже одного раза в два месяца, чистка ТЭН от пыли и грязи.

5.10. Техническое обслуживание и ремонт изделий должны проводиться только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение таких работ.  При техническом обслуживании необходимо:

- произвести  проверку паспортных характеристик витрины

- при необходимости произвести корректировку  параметров витрины

- проверить затяжку резьбовых соединений

- произвести  очистку  ТЭН

- проверить  состояние защитного заземления,  провести измерение  переходного сопротивления – оно должно быть не более  0,1 Ом.

5.11. Транспортировка   изделия  допускается  любыми  видами  транспорта, за исключением воздушного,  в соответствии  с правилами  перевозки грузов,  действующими  на данном  виде  транспорта. Скорость движения  автомобильного транспорта при перевозке изделия  - не более  60  км/ч. Условия  транспортирования   и  хранения   - по  группе  условий  хранения  4  ГОСТ 15150-69  и температуре  не  ниже  минус 35 °С.  Группа   условий  хранения  4  по ГОСТ 15150-69  - это  навесы  или помещения, где  колебания  температуры и влажности   несущественно  отличаются  от колебаний  на открытом воздухе.

Допускается  транспортировать  оборудование  на  открытом  транспорте  (условия  транспортирования  8)   и хранить  в упаковке на открытой  площадке   не  более 1 месяца.

Допускается  складирование  витрин   в три  яруса.

5.12. К эксплуатации витрины допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

# 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

# Изделие соответствует техническим условиям и признано  годным к эксплуатации.

# Штамп ОТК

7. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  | выполнившего работу | проверившего работу |

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия -  12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется  со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6  месяцев от даты изготовления.

8.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов и замену  вышедших из строя составных частей.

8.3. Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока.

8.4. В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:

- не выполнены правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями паспорта.

- не осуществляется ежемесячное техническое обслуживание оборудования организацией или лицами, имеющими право на осуществление соответствующих работ.

- в изделие были встроены дополнительные комплектующие без согласования с предприятием-изготовителем.

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

# Настоящий акт составлен владельцем Витрины холодильной  барной  Carboma

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

и удостоверяет, что

приобретённого __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущен  в эксплуатацию и принят  на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

# Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  ВИТРИНЫ

ТЕПЛОВОЙ БАРНОЙ Carboma

| А1 Шнур сетевой для LLA |  |
| --- | --- |
| А2 Светильник LLA-20W |  |
|  | X1 Зажим винтовой |
| КК1 Датчик реле температуры | ХР1 Вилка В16-001-16/250 |
| EK1 ТЭН | XT1 Зажим заземляющий |

| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, должность проверяющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проверки | Целостность заземляющих проводников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потенциал корпус - заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры, принятые по устранению неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ЖУРНАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ВИТРИНЫ ТЕПЛОВОЙ Carboma.